Эта схема отличается от вышеприведенной увеличенным резистором 1к питания K-Line . Ток питания при этом уменьшается до 12/1000 = 0.012А, что может и к лучшему. Транзистор приемника питается от тех же +12В что и линия и имеется специальный выключатель для отключения передатчика. Хотя если не надо передавать - не передавай, а зачем выключатель - не понятно. Приемник работает (или не работает) так же как и в предыдущей схеме и лечится теми же средствами.

## K-Small 3

Эта схема имеет наиболее человеческое лицо. Присутствует защитный диод питания и стабилитрон смещения уровня в в приемнике. Конденсатор С2 призван бороться с импульсной помехой, но на самом деле только заваливает фронты сигнала. Конденсатор С1 для этой цели существенно более важен. В этом варианте остается открытым вопрос об низком уровне входного сигнала RS-232.